Транс-ФРК: Особенности послеоперационного восстановления роговицы.

А.И. Мягких, Е.А. Субботин, М.А. Самойлова.

Общество с ограниченной ответственностью

«Ост-Оптик К», г. Владивосток

ВВЕДЕНИЕ.

Большой опыт работы с российской эксимер-лазерной установкой «Профиль-500»	 /1/ позволяет нам сделать вывод о том, что, по-видимому, можно говорить о найденных режимах физически совершенной абляции при использовании широкого луча эксимерного лазера с пространственным распределением плотности энергии /2/. Кажущиеся на первый взгляд незначительными, вариации плотности энергии, параметра «сигма» и частоты воздействия сделали возможным наблюдение необычного эффекта – существенного увеличения толщины роговицы после операции без значимого рефракционного регресса.

Ранее, на основании расчетов планируемого изменения толщины роговицы по формуле Маннерлина и его сравнении с фактическим изменением толщины, были выделены две характерные черты этого явления /3/:

1. Рост толщины роговицы с увеличением времени, прошедшего после операции Транс-ФРК. Численные оценки величины тренда для всего массива наблюдений не являлись представительными (R2 = 0.0505). Однако, без сомнения, изменение толщины роговицы имело явную положительную тенденцию в зависимости от времени, прошедшего после операции.

2. Значимый отрицательный тренд в распределении прироста толщины роговицы относительно исходной толщины. Это может свидетельствовать о том, что восстановление тонкой роговицы после операции имеет ориентиром набор вполне определенной толщины. Изначально же толстая роговица таким тенденциям не подвержена.

Нетривиальность этих результатов потребовала более глубокого анализа данных по послеоперационной толщине роговицы.

Целью исследования является перепроверка факта изменения толщины роговицы по методике, не связанной с расчетами по формуле Маннерлина.

Для этого в качестве опорной величины при измерении динамики послеоперационной толщины роговицы была взята остаточная толщина роговицы, которая определялась компьютером при планировании операции. Очень высокая требовательность к качеству этих расчетов (во избежание чрезмерного истончения роговицы) дает уверенность в надежности такого репера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Для исследования были использованы данные осмотров пациентов, прооперированных по методике Транс-ФРК после 01 сентября 2011 года. На разных сроках наблюдения одним и тем же бесконтактным прибором PARK-1 измерялась до- и послеоперационная толщина роговицы у 240 пациентов (473 глаза). Диапазон сфероэквивалентов исходной миопии от -0.75 до -16.5, возраст от 16 до 60 лет. Изменение толщины роговицы подсчитывалось как разница между измеренным значением и расчетным остатком толщины роговицы при планировании операции. То есть искомая величина является суммой толщин восстановившегося эпителия и фиброцеллюлярной мембраны, заменяющей аблированную боуменову оболочку.

Полученные данные представлялись в виде точечных графиков зависимости изменения толщины от интересующих нас исходных параметров. Обилие точек на графиках делает их визуально малоинформативными, поэтому на примере одного из них (Фиг. 1) поясним способ извлечения информации о динамике изменения толщины роговицы после операции. По оси ординат отложены значения разницы измеренной толщины роговицы и расчетной остаточной толщины, вычисленной компьютером перед операцией. Ось абсцисс представляет собой значения аргумента (в рассматриваемом случае - время проведения осмотра). Таким образом, полученное точечное распределение визуально характеризует зависимость изменения толщины роговицы от срока наблюдения в генеральном массиве данных. Затем в среде Excel определяются линейный или иной вид тренда, фиксируются его числовые параметры и расчетная достоверность аппроксимации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

1. Зависимость изменения толщины роговицы от времени после операции.

Осмотры пациентов с измерением толщины роговицы проводились начиная с шестого дня после операции. Однако ранние результаты имели слишком большой индивидуальный разброс из-за послеоперационного отека роговицы. Поэтому для этого случая решено было обрабатывать массив данных начиная с 1 месяца после операции (1771 измерение). Соответствующий график (Фиг. 1) изменения толщины роговицы в зависимости от времени после операции подтверждает (с достоверностью линейного тренда R2 = 0.163) увеличение толщины роговицы со временем. Значения параметров тренда заключены в рамку цвета линии тренда. Замена линейного тренда полиномиальным с n=2 не дает значимого увеличения достоверности (R2 = 0.178).

Фиг. 1. Изменение толщины роговицы после операции Транс-ФРК в зависимости от времени, прошедшего после операции (1771 измерение).

Недостаточная статистика осмотров на сроках более года не позволяет достоверно проследить, на каких сроках заканчивается действие механизма регенерации толщины роговицы. В любом случае это время никак не менее 1 года после операции. В наиболее информативной части (до 1 года наблюдения) значения трендов практически совпадают и являются существенно положительными – чуть более 10 мкм за 100 дней.

Отдельно отметим, что это увеличение толщины не является следствием пролиферации эпителия в зоне операции. Доказательством тому является отсутствие регресса рефракции, а также тот факт, что толщина эпителия, определяемая в случае проведения повторной операции, практически не отличается от таковой при проведении первого этапа.

Ранее было замечено, что графики изменения толщины роговицы для глаз одного пациента имели схожую динамику /3/. Пример нескольких графиков изменения толщины роговицы после операции приведен на Фиг. 2.

Фиг. 2. Изменение послеоперационной толщины роговицы у пациентов с различными степенями исходной миопии. Оба глаза одного пациента обозначены одним цветом.

А: OD/OS = -7/-5.5; B: OD/OS = -13.5/-16.5; C: OD/OS = -9/-9.5; D: OD/OS = -1/-1; E: OD/OS = -3/-2.5.

В обработанном массиве данных оказалось возможным определить коэффициенты корреляции изменения толщин роговицы на правом и левом глазу у 224 пациентов, прооперировавших оба глаза и имеющих число осмотров не менее трех. Первое впечатление о сходном поведении графиков изменения толщины роговицы нашло полное подтверждение при построении распределения полученных коэффициентов (Фиг. 3).

Фиг. 3. Распределение коэффициентов корреляции изменения толщины роговицы для правого и левого глаз у 224 пациентов.

Численный анализ данных не оставляет сомнения в том, что оба глаза одного и того же пациента с большой вероятностью ведут себя одинаково: у 87.9% пациентов коэффициент корреляции превышает 0.6, а у 77.2% - превышает 0.8. Удивляет обилие очень высоких значений коэффициентов корреляции, вплоть до 0.99. Это, скорее всего, означает, что динамика изменения толщины роговицы почти наверняка определяется какими-то общими свойствами организма, а не индивидуальными особенностями глаз (исходная миопия, астигматизм, острота зрения…).

2. Зависимость изменения толщины роговицы от исходной толщины.

На графиках этого раздела по оси ординат результирующих графиков также отложено изменение толщины роговицы, а по оси абсцисс - исходная толщина роговицы. Пример графика приведен на Фиг. 4, а параметрами линейного тренда (тангенс угла наклона, аддитивная часть, достоверность аппроксимации) здесь будут следующие значения (заключенные в рамку цвета линии тренда): -0.1704; 170.86 мкм; 0.1011.

Фиг. 4. Увеличение толщины роговицы после Транс-ФРК (по массиву данных) в зависимости от исходной толщины роговицы. Срок наблюдения от 3 до 6 месяцев после операции (425 измерений).

Зависимость изменения толщины роговицы от ее исходной толщины определялась на разных сроках наблюдения: меньше 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев, от 9 до 12 месяцев и больше 1 года. Чтобы не загромождать статью графиками, числовые значения коэффициентов линии тренда и величины достоверности аппроксимации, полученные при обработке графиков на различных сроках наблюдения, сведены в таблице 1.

Табл. 1.

| Срок наблюдения | Менее 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | От 6 до 9 месяцев | От 9 до 12 месяцев | Более года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число измерений | 1844 | 425 | 239 | 142 | 30 |
| Коэффициент тренда | -0.1464 | -0.1704 | -0.1999 | -0.3255 | -0.4161 |
| Аддитивная часть | 145.99 | 170.86 | 195.76 | 267.63 | 317.52 |
| Достоверность аппроксимации (R2) | 0.0628 | 0.1011 | 0.1383 | 0.2953 | 0.4537 |

Налицо явные изменения числовых характеристик трендов с увеличением времени, прошедшего после операции. Если свести на одном графике полученные тренды, можно увидеть любопытную картину (Фиг. 5).

Фиг. 5. Графики линейных трендов изменения толщины роговицы после операции Транс-ФРК для разных интервалов осмотра, приведенные к единому масштабу.

Линии трендов ранних сроков – менее 3-х месяцев (сиреневая), от 3 до 6 месяцев (бирюзовая) и от 6 до 9 месяцев (малиновая) практически параллельны и лишь сдвигаются вверх (что хорошо видно по аддитивной составляющей в табл. 1). Красная линия тренда (на сроках от 9 до 12 месяцев) становится круче, а синяя (больше года) – еще круче. Это может означать двойственность механизма, отвечающего за прирост толщины роговицы. На ранних стадиях после операции сформированный угол тренда практически не изменяется, а доминирует «аддитивный» фактор, утолщая роговицу примерно на 20-25 мкм за 9 месяцев вне зависимости от исходной толщины роговицы. После этого включается процесс, еще более увеличивающий прирост исходно тонких роговиц (увеличение угла наклона линии тренда).

Интересно, что пересечение линий тренда поздних сроков (синей, красной и малиновой) происходит в области значений 550-570 мкм, что с хорошей точностью совпадает со средней толщиной роговицы в популяции. Это может быть совпадением, но может – и подсказкой о существовании каких-то пока неизвестных закономерностей, влияющих на динамику послеоперационного восстановления роговицы при использовании методики Транс-ФРК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Еще одним способом обработки данных подтверждено существование эффекта послеоперационного увеличения толщины роговицы после коррекции миопии по технологии Транс-ФРК. Степень выраженности эффекта обратно пропорциональна исходной толщине роговицы и прямо пропорциональна времени, прошедшему после операции. Изменения послеоперационной толщины роговицы правого и левого глаз одного и того же пациента очень сильно коррелируют.

Значимое увеличение достоверности аппроксимации подтверждает предположение о том, что вариант оценки величины эффекта изменения толщины роговицы с использованием в качестве репера планируемой остаточной толщины роговицы является более представительным и точным, нежели основанный на вычислениях по формуле Маннерлина.

Безусловно, необходимы дальнейшие исследования с целью понять биомедицинский механизм возникновения эффекта и попробовать осознанно управлять им. На основании этих исследований можно будет решить, каким критериям должна соответствовать лазерная установка, чтобы в полной мере использовать открывающиеся перспективы. Пока же один из методов повышения органосохранности роговицы (использование методики Транс-ФРК) - запатентован в России /4/.

В свете учащающихся жалоб пациентов на тонкую роговицу и невозможность по этой причине провести лазерную коррекцию зрения, эффект послеоперационного увеличения толщины роговицы становится «отдушиной», благодаря которой становится возможной коррекция близорукости практически любой степени. В том числе и – при тонкой исходной роговице. Использование этого эффекта для двухэтапной коррекции очень высокой миопии также запатентовано в России /5/.

Литература:

- Мягких А.И., Субботин Е.А., Макурин Е.В., Мягких М.А. Специфика ФРК, проводимой эксимерлазерной установкой «Профиль-500» // Глаз. – 2008. - № 3. - С. 24-29.

- Мягких А.И., Субботин Е.А., Макурин Е.В., Мягких М.А. Органосохранность роговицы при коррекции миопии методом Транс-ФРК // Глаз. – 2012. - № 3. - С. 34-37.

- Мягких А.И., Макурин Е.В., Субботин Е.А., Самойлова М.А. Транс-ФРК: краевые эффекты лазерного воздействия как фактор, влияющий на динамику восстановления толщины роговицы // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2012: Сб. научн. статей / ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза». - М., 2012. - С. 263-268.

- Патент РФ № 2479294 с приоритетом от 13.02.2012 г.

- Патент РФ № 2402306 с приоритетом от 13.04.2009 г.

10 июля 2013 г.

Контактные данные авторов: 690106, Владивосток, ул. Нерчинская, дом 10, офис 305, ООО «Ост-Оптик К»;

тел. +7(423)2-300-307;

E-mail: ostoptik@mail.ru,

www.ook.ru